| Виробник: „ASSA ABLOY Mercor Doors” Sp. z o. o. ul. Arkońska 6 bud. A2, 80-387 Gdańsk tel. (+48) 587326300; fax (+48) 58732630 http://www.mercordoors.com.pl/ Постачальник: ТзОВ «МЕРКОР Україна» 79016, Львів, вул. Шептицьких, 26. Тел.032-2403447 www.mercor.com.ua |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДВЕРІ mcr PROFILE ISO ЕІ 30-1(2), 60-1(2) ТА ПЕРЕГОРОДКИ mcr PROFILE ISO EI 30, 45, 60 |
| ЗАМОВНИК: ................................................................................. |
| Технічна документація підлягає реєстрації. Її копіювання і розповсюдження без згоди фірми заборонене. |

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 2/15 |
| --- | --- | --- |

Компанія «MERCOR» існує з 1988 року. В даний час входить в групу Assa Abloy. Ми пропонуємо комплексні системи протипожежного захисту будинків та об’єктів. Завдяки висококваліфікованим кадрам і технічному забезпеченню ми гарантуємо професійне обслуговування кожного замовлення: від консультацій щодо проектування та оцінки вартості товару до його виробництва, монтажу і сервісного обслуговування.

Пропозиція фірми ASSA ABLOY Mercor Dors включає: протипожежні сталеві двері та двері без вогнестійкості; протипожежні профільні двері та перегородки; протипожежні розпашні та відкатні ворота; дерев’яні протипожежні двері.

ЗМІСТ ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 1. Загальна характеристика …...................................................................................................... стор. 3 2. Умови постачання ..................................................................................................................... стор.10 3. Монтаж дверей і перегородок .................................................................................................. стор.10 3.1. Встановлення в отворі ……………………………………………………………………………….. стор.10 3.2. 3.3. Засклення ………………………………………………………………………………………………. Видалення захисної плівки ………………………………………………………………………….. стор.11 стор.13 4. Експлуатація дверей ................................................................................................................. стор.13 4.1. Консервація дверей……………………………………………………………………………………. стор.13 4.2. Перевірка загального стану …………………………………………………………………………. стор.13 4.3. Фурнітура………………………………………………………………………………………………… стор.13 4.4. Ущільнювачі ……………………………………………………………………………………………. стор.13 5. Сервісне обслуговування .......................................................................................................... стор.14 6. Гарантійні умови.......................................................................................................................... стор.14

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 3/15 |
| --- | --- | --- |

Виробник: „ASSA ABLOY Mercor Doors” Sp. z o. o.,  вул. Гжегожа з Сяноку 2,

80-408 Гданськ; тел. (058) 341 42 45, факс (058) 341 39 85

# Філія в Гданську, , 80-722 Гданськ, вул. Штутовська 10

Технічне схвалення: ITB AT-15-5025/03

Сертифікат відповідності: CZ ITB –  303/W/02/2

Польська Декларація Відповідності: 22/HD

Сертифікати відповідності: UA1.016.0002512-14, UA1.016.0002513-14, UA1.016.00025114-14, UA1.016.0002515-14, UA1.016.0002516-14, UA1.016.0002517-14.

Предметом цієї Документації є вогнестійкі перегородки і профільні двері, засклені, вогнестійкістю EI30, ЕІ45 або EI60, які можна використовувати як всередині будинку, так і назовні.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вогнетривкі профільні перегородки виконані в системі FORSTER FUEGO LIGHT з імпортних сталевих профілів фірми FORSTER A.G. Конструкція з’єднується шляхом зварювання.

Після зварювання конструкція малюється порошковим методом. З кожної сторони (окрім порогу)  двері ущільнені двома притворними ущільнювачами. Порогова щілина може бути ущільнена гумовим пороговим ущільнювачем або автоматичним рухомим ущільнювачем порогу, що забезпечує димощільність дверей.

Скло розташоване у вогнетривких ущільнювачах з важкозаймистої гуми. Конструкції можуть бути заповнені вогнетривким склом, або панелями зі сталевих листів і плити Vermiculux або мінеральної вати.

Конструкції перегородок засклені склом SGG Contraflam виробництва фірми «VETROTECH San Gobain» (Польща). Дане вогнетривке скло є прозорим і еластичним, також має велику механічну стійкість.

У дверях використовуються такі комплектуючі:

-  замок,

-  ручки, ручки-кнопки або антипанічні ричаги,

-  самозамикач (у двостулкових дверях можливий варіант з регулятором послідовності закривання),

-  завіси,

-  шпінгалети (у двостулкових дверях)

-  димозахисні ущільнювачі, автоматичні рухомі ущільнювачі порогу (для димонепроникних дверей),

-  вспінюючі ущільнювачі (для дверей EI 60),

-  гумові або керамічні ущільнювачі.

УВАГА:

Попадання сонячних променів і вологи безпосередньо на лаковий шар, покритий захисною плівкою, може призвести до його пошкодження. Тому після встановлення дверей необхідно негайно зняти захисну плівку.

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 4/15 |
| --- | --- | --- |

Малюнки дверних конструкцій:

- Малюнок 1 – Вигляд двостулкових дверей

- Малюнок 2 – Вертикальний (A-A) і горизонтальний (B-B) переріз двостулкових дверей

- Малюнок 3 – Вигляд одностулкових дверей

- Малюнок 4 – Вертикальний (A-A) і горизонтальний (B-B) переріз одностулкових дверей

- Малюнок 5 – Спосіб монтажу конструкції в стіні (варіант 1)

- Малюнок 6 – Розташування дюбелів

- Малюнок 7 – Спосіб кріплення скла (варіант 2)

- Малюнок 8 – Положення нижнього профілю стулки по відношенню до підлоги (варіант 3)

Малюнок 1 - Вигляд двостулкових дверей

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 5/15 |
| --- | --- | --- |

Малюнок 2 – Вертикальний (A-A) і горизонтальний (B-B) переріз двостулкових дверей

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 6/15 |
| --- | --- | --- |

Малюнок 3 – Вигляд одностулкових дверей

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 7/15 |
| --- | --- | --- |

Малюнок 4 – Вертикальний (A-A) і горизонтальний (B-B) переріз одностулкових дверей

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 8/15 |
| --- | --- | --- |

Малюнок 5 – Спосіб монтажу конструкції в стіні

Малюнок 6 – Розташування анкерів

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 9/15 |
| --- | --- | --- |

Малюнок 7 – Спосіб поєднання перегородок

керамічний ущільнювач

самосвердлящий шуруп

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 10/15 |
| --- | --- | --- |

Малюнок 8 – Спосіб кріплення скла

Малюнок 9 – Положення нижнього профілю стулки по відношенню до підлоги

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 11/15 |
| --- | --- | --- |

2. УМОВИ ПОСТАЧАННя

Профільні конструкції постачаються у такій комплектації:

- конструкція (перегородка, стулка з дверною коробка),

- комплект матеріалів для засклення (ущільнювачі і бруски під скло),

- ручка (комплект) – до дверей,

- підшипники під завіси (комплект) – до дверей,

- скло (комплект).

Профільні конструкції упаковані бульбашковою плівкою, яка захищає фарбовану поверхню від пошкоджень. Додатково профілі обклеєні захисною плівкою. При завантаженні і перевезенні слід бути особливо обережним і не допускати до механічного пошкодження конструкцій.

3. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ І ПЕРЕГОРОДОК

3.1. ВСТАНОВЛЕННЯ В ОТВОРІ

Перед початком монтажу, усунути з’єднувальний елемент, розміщений в основі дверної коробки. Правильно встановити дверну коробку в отворі стіни і тимчасово закріпити її за допомогою розпірок i клинів. Слід пам’ятати про необхідність встановлення підшипників між завісою стулки та завісою коробки. Конструкція повинна знаходитись в стіні на відстані близько 20 мм. Після встановлення дверної коробки, її слід закріпити в стіні за допомогою сталевих анкерів, або гвинтів (ТЕХ, Turbo), які проходять через спеціальні отвори в рамі. Кріпильний матеріал слід підібрати залежно від типу матеріалу з якого зроблена стіна, згідно з інструкцією виробника і правилами будівництва. Слід використовувати тільки сталеві анкера Ф 10 мм та довжиною мін. 120 мм, або гвинти (ТЕХ, Turbo),. Кріпильний матеріал не входять у комплектацію виробника. Якщо не  передбачене системне ущільнення порогу – двері слід монтувати таким чином, щоб щілина між підлогою та профілем стулки мала 5-6 мм. Для димонепроникних дверей можна використовувати додатковий гумовий ущільнювач порогу, або автоматичний самоопускаючий поріг. У кожному випадку щілина між підлогою та профілем стулки не може бути більшим, ніж 11 мм. Після цього необхідно перевірити ширину щілин між дверними стулками і коробкою. Після кінцевої перевірки встановлення дверей слід докрутити всі кріпильні гвинти. Підчас монтажу двостулкових дверей в підлозі повинна бути змонтована втулка ригеля, яку слід розташувати рівно по осі ригеля пасивної стулки.

Складати великі елементи з готових рам необхідно за допомогою сталевих гвинтів(ТЕХ). Всередині наклеюється керамічний ущільнювач по всій довжині стику, по двох краях профілю.

В дверях EI 60 до профілю коробки і до вертикального профілю пасивної стулки (на стиках з активною стулкою) необхідно приклеїти вспінюючий ущільнювач.

У разі, коли загальна довжина профільної конструкції перевищує 5 м, необхідно застосувати дилатацію – з проміжками через кожні не більше як 4 м. Скручувати конструкції таким чином, щоби щілина між ними була в межах 15 - 18 мм, та заповнити її протипожежною піною, або мінеральною ватою.

Простір між рамою і стіною слід заповнити протипожежною піною, мінеральною ватою, або цементним розчином.

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 12/15 |
| --- | --- | --- |

# 3.2. ЗАСКЛЕННЯ

Засклення є останнім етапом монтажу. До профілю рами необхідно приклеїти самоклеючий ущільнювач з важкозаймистої гуми, вставити бруски, які підтримують скло, вставити саме скло або панель. Далі на грибкоподібних шляпках гвинтів закріпити дотискаючі кліпси, а до щілини між кліпсою і склом необхідно вставити ущільнювач іншого типу (без клею). Товщину ущільнювачів треба підбирати в залежності від товщини скла, відповідно до вимог з таблиці (див. нижче). Першими закріпити горизонтальні кліпси, а потім вертикальні. Дотискаючи кліпси необхідно вкладати між профілями з дотриманням з обох сторін зазору в межах 1÷2 мм. Дотискаючі кліпси і боки профілів позначені номерами – необхідно звернути увагу на те, щоб кріпити кліпси на профілях з такими самими номерами. Бруски слід розташовувати по два на горизонтальних і вертикальних профілях рами, на відстані приблизно 8 см від кутів скла (загально 8 брусків на одне скло).

УВАГА: при монтажі дверей або дверних перегородок з зовнішньої сторони будинку, необхідно звернути увагу на те, щоб вогнетривке скло в склопакеті було розташоване з внутрішньої сторони будинку. Невірний монтаж веде за собою пошкодження вогнетривкого скла. Склопакет позначений білою наклейкою розмірами 5x7см з написом „Зовнішня сторона”.

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 13/15 |
| --- | --- | --- |

| Стійкість | Заповнення | Символ ущільнювача з клеєм | Символ ущільнювача без клею | Символ дотискаючої планки (кліпс) | Уваги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI 30 | скло Contraflam 16 | 905.314 | 905.315 | 901.247 (35 мм) | Можна також використовувати ущільнювач 905.312 і 905.317 |
| EI 30 | скло Contraflam 16 в склопакеті (32 мм) | 905.314 | 905.315 | 901.227 (20 мм) | Можна також використовувати ущільнювач 905.312 і 905.317 |
| EI 45 | скло Contraflam 19 | 905.314 | 905.315 | 901.247 (35 мм) | Можна також використовувати ущільнювач 905.312 і 905.316 |
| EI 45 | скло Contraflam 19 | 905.314 | 905.317 | 901.246 (30 мм) |  |
| EI 45 | скло Contraflam 20 | 905.312 | 905.315 | 901.247 (35 мм) |  |
| EI 45 | скло Contraflam 20 | 905.314 | 905.317 | 901.246 (30 мм) |  |
| EI 45 | Панель 42 мм | 905.314 | 905.315 | 901.241 (10 мм) | Можна також використовувати ущільнювач 905.312 і 905.317 |
| EI 60 | скло Contraflam 25 | 905.312 | 905.317 | 901.228 (25 мм) | Можна також використовувати ущільнювач 905.314 і 905.316 |
| EI 60 | скло Contraflam 25 в склопакеті (38 мм) | 905.312 | 905.315 | 901.226 (15 мм) | Використовувати для дверей |
| EI 60 | скло Contraflam 25 в склопакеті (40 мм) | 905.312 | 905.316 | 901.241 (10 мм) | Використовувати для дверних перегородок |
| EI 60 | Панель 42 мм | 905.314 | 905.315 | 901.241 (10 мм) | Можна також використовувати ущільнювач 905.312 і 905.317 |

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 14/15 |
| --- | --- | --- |

3.3. УСУНЕННЯ ЗАХИСНОЇ ПЛІВКИ

Через постійну дію сонця і вологості, лакований шар, покритий захисною плівкою, може пошкоджуватись. Тому, після монтажу дверей слід негайно усунути захисну плівку.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДВЕРЕЙ

Протипожежні двері захищають від проникнення пожежі в об’єкті, становлячи перепону для вогню, високої температури і диму. Для виконання своєї ролі вони оснащені самозамикачом.

Неприпустимим є клинування відкритої стулки дверей. Якщо двері встановлені на комунікаційному шляху, де існує потреба постійного відкривання дверей, рекомендується використовувати пристрій блокування стулки у відкритому положенні. Цей пристрій автоматично звільнить стулку, з можливістю її закривання при появі пожежі.

#### 4.1. КОНСЕРВАЦІЯ ДВЕРЕЙ

Консервацію необхідно проводити принаймні два рази на рік. Перед її проведенням необхідно вимити двері.

Мити необхідно теплою водою з додатком невеликої кількості автомобільного шампуню або іншого подібного засобу. Не можна мити сильно їдкими засобами, щоб не допустити до пошкодження лако-форбового покриття профіліва та гелю протипожежного скла.

#### 4.2. ПЕРЕВІРКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ

Необхідно переконатись, що стулки і дверна коробка не мають механічних пошкоджень або слідів корозії. Також потрібно перевірити міцність кріплення коробки і при необхідності дотягнути гвинти.

4.3. ФУРНІТУРА

При консервації дверей необхідно перевірити правильність роботи замків і дотягнути гвинти кріплення замків і ручок. Необхідно змастити замки, завіси та всі рухомі деталі. Також потрібно перевірити роботу верхнього та нижнього ригелів пасивної стулки. При потребі дотягнути гвинти кріплення верхнього ригеля. Можна це виконати імбусовим ключем у спеціально виконаному отворі зверху ригеля. Потрібно перевірити роботу самозамикачів і при необхідності, відрегулювати їх таким чином, щоби відкрита на 45º стулка свобідно зачинилась.

Окрім того потрібно перевірити стан підшипників в завісах. При необхідності замінити.

Увага: при завісах видно місця зварювання.

4.4. УЩІЛЬНУВАЧІ

Необхідно перевірити ущільнювачі (пошкоджені або протерті). При потребі необхідно їх замінити.

|  | Протипожежні профільні двері і перегородки mcr PROFILE ISO | Стор. 15/15 |
| --- | --- | --- |

5. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб забезпечити правильне функціонування протипожежних дверей, а також дотримання правил гарантії, слід здійснювати періодичні огляди дверей і проводити профілактичні заходи щонайменше один раз на 6 місяців.

Періодичний огляд повинен складатись з таких дій:

- перевірка функціонування дверей,

- перевірка лакового покриття,

- перевірка і можливий ремонт кріплення замків, фурнітури і т.д.,

- регулювання самозамикачів,

- змащення завіс та інших рухомих елементів,

- складення протоколу сервісного огляду.

Після перегляду пошкоджені або неробочі частини слід замінити або полагодити.

6. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

- „ASSA ABLOY Mercor Doors” дає 12 місячну гарантію на придбані вироби, якщо в окремому договорі не встановлений інший період гарантії.

- Виявлені у цей період недоліки, які унеможливлюють правильне функціонування виробу, будуть усунені протягом 21 дня від дати повідомлення.

- Гарантія буде продовжена автоматично на період від повідомлення претензії до закінчення гарантійного ремонту.

- Якщо у виробах, які є на гарантії, буде виявлено вади, що не дозволять подальшу експлуатацію - їх буде замінено новими.

- Гарантія не стосується дій, які повинен виконати сам споживач і які вказані в даній документації.

- Виробник звільнений від гарантії і будь-яких зобов’язань у випадку, коли:

- вироби механічно пошкоджені внаслідок неправильної експлуатації споживачем,

- споживач на власний розсуд здійснив модифікацію конструкції,

- вади виробу є наслідком неналежного догляду, що не відповідає вимогам даної інструкції,

- вади виникли внаслідок неправильного зберігання і транспортування,

- монтаж виробу споживачем було виконано не за інструкцією з монтажу,

- була знята інформаційна табличка.

- При складанні рекламації щодо виробу, споживач покриває витрати, пов’язані з відсутніми або пошкодженими з його вини елементами, а також вартість їх заміни.

- Умовою надання гарантії на термін більше ніж 3 роки, є підписання сервісної угоди з ТзОВ «МЕРКОР Україна»

# Text boxes

Деталь 1.

мал. 5

Деталь 2.

мал. 6

Деталь 3.

мал. 7

1. Коробка

2. Активна стулка

3. Пасивна стулка

4. Місце розташування інформаційної таблички (на коробці – видно при відкритій стулці)

5. Завіса

6. Самозамикач

7. Регулятор послідовності закривання

8. Ручка

Розріз А - А

Розріз В - В

Деталь 1.

мал. 5

Деталь 2.

мал. 6

Деталь 3.

мал. 7

1. Коробка

2. Дверна стулка

3. Місце розташування інформаційної таблички (на коробці – видно при відкритій стулці)

4. Завіса

5. Самозамикач

6. Ручка

Розріз А - А

Розріз В - В

стіна

вогнетривка піна

анкер

вогнетривке скло

ущільнювач з важкозаймистої гуми (або керамічний) ущільнювач)

дотискаюча кліпса

брусок

гвинт

профіль

Вспінюючий ущільнювач

дотискаюча лиштва

профіль

СКЛОПАКЕТ

безпечне скло

вогнетривке скло

Внутрішня сторона

Зовнішня сторона